DB3302

宁波市地方标准规范

DB XX/T XXXX—XXXX

代替 DB 3302/T075.1～3-2012

余姚瀑布仙茗生产技术规程

（报批稿）

2017 - xx - XX发布

2017 - XX - XX实施

宁波市质量技术监督局   发布

前  言

本标准GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替DB3302/T 075—2012《余姚瀑布仙茗生产技术规程》第1部分：种苗、第2部分：栽培技术、第3部分：采制技术和第4部分：质量等级。与DB3302/T 075—2012相比，除编辑性修改外主要内容或条款变化如下：

删除【第1部分：种苗】中行业通用的术语与定义，保留并完善余姚瀑布仙茗绿茶的特色术语与定义，将“催色”更名为“定色”（见第3章）；

修整茶树苗木管理内容（见第5章），增加扦插育苗（见5.1），删除“苗木分级与指标、试验方法和检验规则”等内容（2012版第1部分），调整为苗木质量（见5.2），均参照GB11767茶树种苗执行；

调整涉及茶园管理的相关条款，将“土壤管理、水分管理、光温管理、冻害防治、病虫草害综合防治”等内容（2012版第2部分：第7、8、9章），合并为茶园管理（见第9章）；

修改化学防治内容（见9.5.4，2012版第2部分：9.4）；

修改茶叶加工卫生要求（见10.1，2012版第3部分：第5章）；

增加工艺要点（见10.6）

增加标准栽培技术模式图（见资料性附录B）

调整机械类型和技术参数，列为规范性附录C（见10.5，2012版第3部分：6.2）

调整“质量要求”内容，均参照资料性附录D（见第11章，2012版第4部分：质量等级D）；

调整调整标准实物样（见资料性附录D.6, 2012版第4部分：资料性附录A）；

本标准由宁波市林业局提出。

本标准由宁波市林业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：余姚市林业特产技术推广总站、宁波市林特科技推广中心、余姚市余姚瀑布仙茗协会。

本标准主要起草人：李明、韩震、王开荣、张龙杰、黄杨、朱逢秋、邓隆。

本标准所代替的版本发布情况为：

DB3302/T 075－2009、DB3302/T 075－2012。

余姚瀑布仙茗生产技术规程

范围

本标准规定了余姚瀑布仙茗绿茶的特色术语与定义、茶树苗木、茶园建设、茶苗定植、树冠培育、茶园管理，以及生产加工过程中的卫生要求、鲜叶采摘、鲜叶处理、加工工艺、机械类型参数、分级封装等技术要求。

本标准适用于宁波内余姚瀑布仙茗绿茶的生产。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11767 茶树种苗

GB 4285  农药安全使用标准

GB/T 8321  农药合理使用准则

NY/T 227 微生物肥料

NY/T 5018 茶叶生产技术规程

NY 5020 无公害食品 茶叶产地环境条件

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GH/T 1077 茶叶加工技术规程

术语与定义

下列特色术语和定义适用于本标准。

白色系白化茶品种

新梢色泽呈白色的白化茶树品种。

黄色系白化茶品种

新梢色泽呈黄色的白化茶树品种

立体采摘茶园

是指树冠纵向具一定采摘深度、横向具一定幅度与分枝密度、以同一级分枝为主要生产枝进行采摘名优茶鲜嫩芽叶为主要原料的茶园。

定色

在白之绿茶、黄之绿茶加工过程中，将杀青叶进一步采用滚筒高温处理，促使芽叶内水分继续散失，减少后续工艺中茶汁外渗所造成的茶色变暗，以达到芽叶绿翠镶金黄色块效果的一种特殊工艺。

整形

针形茶制作工艺中借助整形机的热能与机械力之间相互作用，使茶叶呈紧直似针状、含水量控制在一定值域范围内的加工过程。

绿之绿茶

以常规品种鲜叶为原料，依照绿茶加工工艺制作而成的干茶、汤色、叶底均呈绿色的茶叶。

白之绿茶

以常规品种鲜叶为原料，依照绿茶加工工艺制作而成的干茶、汤色、叶底均呈绿色的茶叶。

黄之绿茶

以黄色系白化茶品种鲜叶为原料，依照绿茶加工工艺制作而成的干茶、汤色、叶底均呈黄色的茶叶。

适用品种

余姚瀑布仙茗绿茶的适制品种应以茸毛偏少的无性系良种为主。

根据余姚瀑布仙茗绿茶“三色”品质要求，适用品种分为常规品种、白色系白化茶品种和黄色系白化茶品种。

注：常规品种选择与立地条件相适应、茶类相适制的无性第良种，早、中、晚品种合理搭配，如主要品种有：乌牛早、中茶108、龙井43、龙井长叶、迎霜翠峰等；白色系白化茶品种主要品种有：白叶1号、四明雪芽等；黄色系白化茶品种主要品种有：黄金芽、御金香、黄金甲等。

茶树苗木

扦插育苗

采穗园

采穗园 穗源应来自无性系原种园或直接从原种园引进的一、二级无性系茶树；树体生长健壮，无危险性病虫害。

采穗园肥培水平应高于常规生产茶园，必须重施基肥。每667m2（667m2≈1亩，下同）施菜饼肥或相应肥力的商品有机肥150kg～200kg，配施相应追肥，同时注意磷钾肥的配施。

养穗前必须修剪，方法因树制宜。修剪时间：夏插在春茶前，秋插在春茶后。

苗床

应选择水源充足、地下水位在60cm以下、排灌便利、土壤结构良好的酸性或微酸性黄红壤山地或水稻田，忌用茶、麻、花生、蔬菜、甘薯等前作地和燃焦、烧炭迹地。

苗畦标准：高15cm～20cm，宽110cm～120cm，长度20m～40m，畦间沟宽25cm～35cm。

苗床地要深翻30cm以上，深翻前半个月每667m2施菜饼或相应肥力的商品有机肥150kg～250kg。

苗床铺上经过筛分后的黄泥心土，整平压实后达2cm～4cm。

采穗

采穗茎枝应呈棕红色或黄绿色、半木质化，茎粗2.5mm～5mm，腋芽饱满，叶片完整，无病虫危害的当季成熟枝条。

木质化程度不高的穗枝在采穗前7天～10天摘除顶芽。

短穗标准：穗长不短于3cm～4cm，剪口应平滑，剪口斜面与叶面同向，上剪口应在腋芽上端3mm～5mm处。

短穗应随剪接插，不得超过48h，期间应保湿，避免阳光直晒和风吹。

短穗扦插

扦插期：分梅插（6月上旬～6月下旬）、夏插（7月～8月）和秋插（9月～11月）；避免雨天、大风天扦插。

插前用细喷雾器湿润床面，床土湿而不沾。

扦插规格为（8cm～10cm）×（2cm～3cm），每667m2扦插（18～20）万株。扦插宜斜后插，扦插深度以叶柄基部与土面平齐，叶与土面稍离，叶与叶重叠不得超过三分之一，扦插时用手指压实穗基泥土。

苗圃管理

扦插后，用黑色遮荫网遮荫,应做到随扦随遮。气温在30℃以下时用50％单层网遮荫；气温在30℃以上时用50％双层网遮荫或75％单层网遮荫。

掌握看土供水原则。晴天时，扦插初10天，每天早晚各喷水1次；10天～50天，每天喷水1次；50天后酌情喷水。阴天酌减，雨天及时排水。

扦插后10天～50天，用0.1％～0.2％浓度的磷酸二氢钾浇施，每10天1次；50天后，用0.2％～0.5％浓度的磷酸二氢钾浇施，每10天～15天1次，根系形成后，每半个月用0.5％浓度的尿素浇施。

11月中旬至次年3月底，采用中心高度在50cm的小拱棚薄膜覆盖，上覆遮光率50％的遮荫网。

及时除草、除花蕾和防治病虫害，采用化学防治时。

苗高在20cm以上时，提倡打顶。

起苗

干旱天气，起苗前应保持苗床润湿。

起苗应用锄头挖掘，不宜直接用手拔，检验数时剔除杂株、病虫株等不合格株。

合格苗以100株为一扎，5扎为一捆，散装或箩筐、竹篓等盛装，做到保湿透气，防止重压。

苗木质量

按照GB 11767规定执行。

茶园建设

园地环境

茶园环境条件应符合NY 5020规定的要求。

名优茶园应选择坡度25 °以下，气候条件良好，生态环境优越的地段。土层深80cm以上、pH值不大于6.5、有机质含量大于1.5％、地下水位100cm以下。

园地规划

茶园应设计主道、支道、园道。主道路面宽应不小于400cm，支道路面宽应不小于250cm，园道路面宽应不小于150cm。

茶园四周应设置隔离沟，沟底宽30cm，深50cm以上；每隔10行～14行茶行设置横水沟，主道、支道内侧设置护路沟，沟深在50cm以上，山坡凹处，茶行横断处设纵水沟；沟底宽20cm，深40cm以上；各水沟出口处设置1m见方的水池，每1.5hm2～2hm2设置一个。

茶行按等高线布置，长度为30m～40m，坡度15°以下直接开垦。

茶园隔离沟外则，主道、支道两旁，园道一旁均应植树。树种应选择病虫寄生少，树冠幅小，经济效益高的适宜常绿树种，树行与茶行的最近距离应不小于100cm。

园地开垦

园地应全面深垦。荒山分初垦和复垦二次进行，初垦深40cm，清除树根、草根、石块等杂物，复垦深30cm，筑出茶行；熟地在清除前作物后深垦一次即可。

种植前一个月，按茶行开种植沟，深30cm，宽60cm，沟内施足底肥，每667m2施饼肥250kg、磷肥50kg，施入后覆土10cm。

茶苗定植

定植时间

春季在2月中旬至3月上旬定植；秋季在9月中旬至11月下旬定植。

定植密度

双条种植规格：大行距120cm～150cm，小行距30cm，穴距30cm，每穴2株，每667m2 用苗6000株～7000株。

单条种植规格：行距120cm～150cm，穴距25cm，每穴2株，每667 m2用苗3500株～4500株。

种植方法

定植沟穴，现开现栽，沟深15cm～20cm。

栽植时，茶苗入土至少10cm；茶苗根系自然舒展后，逐层填土、压实，将土壤覆盖至不露须根后浇足“定根水”，再覆土5cm；坡地覆土后稍低于地面，平地则稍高于地面。

定植后及时铺草覆盖，防旱保苗。覆盖材料可用茅草、稻草、秸秆等。

栽后定期检查成活情况，发现缺株，适时补齐。

树冠培育

立体采摘茶园

定型修剪

新种植茶园，第一次在茶苗移栽定植时进行；第二次在栽后第二年春茶采摘结束后进行；第三次在定植后，第二年7月上中旬进行。修剪高度分别为离地15cm、25cm～30cm、35cm～40cm。第三年起春茶采摘结束后，每年进行一次树冠更新修剪，在上年剪口上5cm左右处剪去枝梢。当剪口高度超过80cm时，回剪到第二次定剪口。

控梢剪

第三年起在每年7、8月间进行一、二次修剪，高度在春后剪口上10cm～15cm处或剪去突生枝。

蓄梢养冠

除春茶留鱼叶采外，其余各季宜蓄而不采。

平面采摘茶园

定型修剪

新种植茶园，第一次在茶苗移栽定植时进行；第二次在栽后第二年春茶采摘结束后进行；第三次在定植后第二年7月上中旬进行。修剪高度分别为离地15cm、25cm～30cm和35cm～40cm。

轻修剪

对象是采摘夏秋茶的成龄茶园，每年进行1次。宜在12月下旬前或春茶萌动前半个月进行。用修剪机或篱剪剪去树冠面3cm～5cm的枝叶。

深修剪

茶树形成“鸡爪枝”层时，春茶后及时剪去冠面15cm～20cm的枝叶。

重修剪

树势衰老、骨干枝仍较健壮的茶园在春茶提早结束后（5月中下旬），离地35cm～40cm处剪去上部枝梢。

台刈

早春或春茶后用锋利工具，在离地20cm处，刈去骨干枝衰老茶园的衰老冠层。

养冠、开采

新茶园完成第三次定型修剪后当年各季均蓄而不采；第三年春茶起实行常规采。重修剪、台刈后的改造茶园当年7、8月间在改造修剪口上提高10cm～15cm进行定剪，到10月中进行一次轻修剪或留蓄养梢。

茶园管理

结合本地区域内的气候特点，制订了《茶园标准化栽培技术模式图》和《“余姚瀑布仙茗”常年茶园栽培管理技术模式图》，详见资料性附录B。

土壤管理

耕作除草

深翻每年或隔年一次，一般在10月～11月秋茶结束后进行，翻耕深度为20cm～30cm。

中耕除草：在春茶前（2月下旬至3月上旬）、夏茶前（5月下旬）和7月上旬～9月上旬进行，深度15cm～20cm。

茶园中耕、深翻、除草除用传统方法外，还可采用茶园中耕施肥机进行机械化管理。

茶园铺草

高温、干旱和寒冷季节到来前的夏初和秋末，在茶树行间铺草，一般选用未受有毒、有害物质污染的嫩草、稻草或秸杆等。

茶树修剪后的无病虫害枝叶应返回茶园，并用土覆盖；幼龄或台刈改造茶园，宜间作豆科绿肥。

茶园施肥

优化施肥，重施有机肥，早施催芽肥，补施接力肥，配施叶面肥，氮磷钾比为3∶1∶1。

宜施用商品有机肥和茶树专用肥。农家肥等有机肥施用前应经无害化处理；微生物肥料应符合NY/T 227要求。

基肥：结合深翻开沟深施，沟深30cm，每667m2施饼肥150kg或畜栏肥1500kg～2000 kg，配施全年速氮总量20％的氮肥，施后覆土。

追肥：2月中旬沟施，每667m2施纯氮20kg～25kg；4月中旬或5月下旬沟施，每667m2施纯氮10kg～15kg。

水分管理

土壤水分诊断

茶树对土壤水分高低的反应见表1。

土壤水分对茶树影响

| 土壤相对含水率 | 指标 | 茶树表现 | 症状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过低 | ＜70％ | 旱害 | 幼叶萎蔫，叶片泛红，出现焦斑，继而枯焦落叶，成叶变黄绿，淡红干脆，自上而下枯死 |
| 适中 | 70％～90％ | 正常 | 生长旺盛 |
| 过高 | ＞90％ | 湿害 | 分枝少，芽叶稀，生长缓慢，枝条发白，叶色转黄，树冠矮小多病，逐渐枯死 |

旱害预防

成龄茶园通过灌溉、浅耕等办法增加土壤水分供应，幼龄茶园应采取浅锄铺草、培土保水，追施有机肥、灌水、种植绿肥等措施。

湿害预防

低洼积水茶园，应修建排水沟系统。每隔5行～8行茶树开一条排水沟，沟应狭而深，沟底宽10cm～20cm，沟深60cm～80cm。

光温管理

黄金芽茶光照管理

适宜光照强度

种植第一年全年生长季节、第二年夏秋季节，最大光照强度应控制在50 000 lux以下，即遮荫率控制在50%～60%；第三年后控制在60 000 lux以下，即遮荫率控制在30%～50%。

遮荫材料

3龄以下茶园采用遮荫率50%的黑色遮荫网，树冠与篷面高度大于0.6 m的小拱棚覆盖；也可采用其他合适材料或植物来遮荫。

遮荫时期

种植第一、二年从春茶萌芽起即行遮荫，直到高温干旱结束后（一般在9月上旬）揭去遮荫材料。期间如遇持续阴、雨天可临时揭去遮荫材料。第三年在夏秋高温干旱持续前应进行遮荫。

其它茶园光照管理

与黄金芽相似容易造成日光灼伤的茶树可参照黄金芽茶园管理，不易造成日光灼伤的茶树除特定栽培要求外，则可采用自然光照栽培，无须进行遮荫。

冻害防治

选择抗寒性较强的品种，选择良好的地形地势，适地适栽，并营造防护生态林带。

注重肥土管理，早施重施基肥，晚秋控制施用氮肥，增施有机肥和磷钾肥。高山易冻地段基肥推迟到春茶前。冻害来临之前，做好园地培土、铺草或采用薄膜大棚覆盖。

合理剪采茶树，茶树修剪时间掌握在冬季结束后进行；在茶芽萌动后，应密切注意天气预报，在寒潮来临前，应及时采摘接近标准的芽叶。

冻后补救措施：气温回升后，及时剪除受冻未落或冻焦的枝梢和枯枝；春季萌芽后受“倒春寒”轻度冻害的茶树，及时采去受冻芽，进行根外追肥。

病虫草害综合防治

农业防治

根据病、虫、杂草的生物学规律及生长习境，因时、因地制宜，合理运用采摘、修剪、施肥、耕作等措施控制病虫草为害源。

物理防治

严禁使用国家公告禁限止高毒、高残留农药和撤销茶树上使用登记许可的农药。茶园禁限止使用农药按照NY/T 5018执行。严格按照GB 4285、GB/T 8321的要求控制施药量和安全间隔期。茶园主要病虫害的化学防治见资料性附录A。

茶叶采摘与加工

卫生要求

加工环境及配套设备应符合GB 14881 和GH/T 1077的规定，以食品质量安全（SC）认证许可下进行茶叶食品加工。

鲜叶采摘

鲜叶采摘指标

平面采摘茶园有10个/m2以上茶芽、立体采摘茶园5％茶芽符合质量指标时，即可开采。

鲜叶原料按茶树品种的不同色系分类，常规品种采用嫩度衡量，黄色和白色白化茶树品种采用嫩度和白化色泽双重标准分级，各类品种的鲜叶规格指标详见资料性附录D中的附录表D.1。

原料采摘标准

依照现有余姚瀑布仙茗绿茶市场流通中的产品结构与消费需求，常规名优绿茶原料应选择春茶为主的幼嫩芽叶，秋茶前期幼嫩芽叶为辅，鲜叶原料质量指标见下表2。

余姚瀑布仙茗鲜叶原料指标

| 采摘参数 品种类别 | 产品规格 | 原料采摘嫩度及要求 |
| --- | --- | --- |
| 黄色系白化茶品种 | 金 韵 系 列 | 1芽1叶初展为主、玉黄似金 |
|  |  | 1芽1叶开展为主、玉黄 |
| 白色系白化茶品种 | 雪 韵 系 列 | 1芽1叶开展为主、叶面呈玉白 |
|  |  | 1芽1叶为主，呈叶白、脉绿 |
|  |  | 1芽2、3叶，叶绿现白 |
| 常规适制品种 | 翠 韵 系 列 | 传统茶类 | 单芽为主 |
|  |  |  | 1芽1叶初展呈雀舌状为主 |
|  |  |  | 1芽1叶开展为主 |
|  |  |  | 1芽1叶开展、1芽2叶初展为主 |
|  |  |  | 1芽2、3叶 |
|  |  | 龙珠 茶类 | 1芽1、2叶 |
|  |  |  | 1芽2叶为主 |
|  |  |  | 1芽3、4叶（注：优质茶经机采分筛处理） |

采摘方法

实行及时按指标开采。采时以双指捏芽叶使其速弯而自然断裂为准。掐、捋、抓等为不正确采法；不采残、破、碎、虫、冻伤叶和无芽叶。符合各级标准的鲜叶还应做到长短大小匀齐一致。

鲜叶盛放

鲜叶宜用清洁卫生、透气良好的细孔竹篓、塑料篓盛放，不得用编织袋或密闭的塑料袋等软包装材料，不得挤压，避免阳光直射，及时运输到厂。

鲜叶处理

鲜叶送到茶厂后，应及时摊放，并做到不同品种的鲜叶分开；晴天叶与雨水叶分开；上午采的鲜叶与下午采的鲜叶分开；不同级别的鲜叶分开。

摊放工具应清洗干净，允许使用竹子、藤条、无异味的木材等天然材料和不锈钢、食品级塑料制成的工具和器具，科学应用具恒温、恒湿交换功能的鲜叶摊放技术。

摊放厚度：单芽或一芽一叶为主鲜叶摊放厚度不超过3cm；其它鲜叶摊放厚度不超过5cm；雨水叶、露水叶适当薄摊除湿。

摊放时间：结合生产时节的气温，要求气温低的则摊放时间相对长些，反之则短些，一般摊放时值为240～720min，中途每隔120min轻翻一次；雨水叶、露水叶视叶面湿度和失水程度调整其摊放时间。

摊青程度：叶质变软，芽叶舒展，水分散发，清香透露即可付制。

工艺流程

翠韵系列工艺

单芽或一芽一叶为原料的翠韵系列工艺流程为：摊青→杀青→回潮→理条→回潮→整形→提香→筛分。

一芽一至二叶为原料的翠韵系列工艺流程为：摊青→杀青→回潮→揉捻→初烘→回潮→理条→回潮→整形→提香→筛分。

龙珠茶类翠韵系列的工艺流程为：摊青→杀青→回潮→揉捻→初烘→回潮→小锅→大锅→足烘→提香→筛分。

金韵系列和雪韵系列工艺

金韵系列和雪韵系列工艺流程为：摊青→杀青→回潮→定色→回潮→揉捻→初烘→回潮→做形→焙香→筛分。

机械类型和技术参数

依照余姚瀑布仙茗绿茶现有半连续化或间歇式生产、连续自动化生产线的加工模式，机械类型和技术参数上进行推荐性规定，详见资料性附录C。

工艺要点

摊青

鲜叶应及时摊放，并做到不同品种的鲜叶分开；晴天叶与雨水叶分开；上午采的鲜叶与下午采的鲜叶分开；雨水叶、露水叶适当薄摊。若使用恒温恒湿摊青设备的，应调整摊青室内温湿度至适宜范围。

杀青

滚筒杀青机应掌握筒体温度、进叶量、筒体转速和筒体倾斜度四者的协调和合理，筒体温度达到并稳定的要求时开始投叶，确保杀青叶适度时出锅。

揉捻

揉捻机应掌握投叶适量、加压适度和“轻重轻”的原则，装叶量以筒体容量的80%-100%为宜，要求茶汁不外渗茶叶表面。

烘干（初烘、烘焙）

应随时把握温度、速度、热风风量和进叶量四者关系的协调和合理，当仪表温度达到并稳定时开始上叶，通过翻叶和调节时间控制合适含水量。

回潮（摊凉）

依茶叶干湿度和气候干燥度，适当调节厚度、时间，必要时可加盖竹簟。应用连续回潮机设备，注意空气温湿度合理调控。

理条

机槽体温度达到要求时，逐槽投叶，保持各槽投叶均匀；适时用压棒轻压，用时要适宜。

整形

精揉机以仪表温度达到要求时，视回潮后茶叶干燥程度分一次或二次上叶；相对较干燥的则一次性均匀快速上叶；相对较潮或回潮过时的，则分二次上叶，将1/2或2/3的茶叶先匀速上叶，待锅内茶叶温度上升约3～5min后，再将剩余茶叶均匀加入锅内；经一段时间茶叶松软未硬触感时，逐级进行加压，以紧直、碎茶量少为宜。

曲毫

以小锅转入到大锅时，应将炒板调至大幅，即使炒板调低。

提香（焙香、烘香）

采用杀青机连续提香时，应筒体温度适度时将投叶均匀、快速完成，防止焦爆； 自动烘干机连续提香时，应结合茶叶原料的含水量高低，适时把握温度、速度.(热风风量)和进叶量的协调关系及合理性。采用箱式提香机提香时，严格掌握提香温度与时间，并根据茶叶香型和茶叶含水量来选择提香次数，取得最佳香味；提香后特别是下雨天气不宜迅速打开烘箱门，以便冷热空气交汇产生水汽影响提香烘干效果。

_________________________________

（资料性附录）
茶园主要病虫害的化学防治

茶树主要病虫害的防治指标和防治适期

茶树主要病虫害的防治指标和防治适期见表A.1。

茶树主要病虫害的防治指标和防治适期

| 病虫害名称 | 防治指标 | 防治适期 |
| --- | --- | --- |
| 茶小绿叶蝉 | 第一峰百叶虫量6头以上；第二峰百叶虫量12头以上。 | 入峰后（高峰前期），且若虫占总量的80%以上。 |
| 茶尺蠖 | 成龄投产茶园：幼虫量7头/m2以上。 | 1龄至2龄幼虫期喷茶尺蠖病毒制剂， 3龄幼虫期前喷植物源农药或化学农药。 |
| 茶毛虫 | 每百丛茶树有卵块5个以上。 | 3龄期前幼虫期。 |
| 黑刺粉虱 | 2头/叶以上。 | 卵孵化盛末期。 |
| 茶橙瘿螨 | 叶面积有螨虫3头/cm2以上或螨情指数值6以上。 | 6月至9月，发生高峰期前。 |
| 茶炭疽病 | 茶树嫩叶初见病斑 | 5月下旬～6月上旬，8月下旬～9月上旬，在新梢（芽）叶期喷雾防治 |

茶树主要病虫害推荐使用农药

根据农业部和浙江省农业厅每年发布的农药使用指南执行，茶树宜推广使用低毒、低残留、高效的农药品种，严格执行安全间隔期规定，详见表A.2。

茶树主要病虫害推荐使用农药

| 病虫害种类 | 防治药剂 | 亩使用量 | 安全间隔期（天） | 年最多使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 茶小绿叶蝉 | 22%噻虫·高氯氟悬浮剂 | 45 ml | 10 | 1 |
|  | 150g/L茚虫威乳油 | 20 ml | 7 | 1 |
|  | 240g/L虫螨腈悬浮剂 | 30 ml | 10 | 1 |
| 茶尺蠖 | 2.5%溴氰菊酯乳油 | 20 ml | 5 | 1 |
|  | 2.5%氯氰菊酯乳油 | 20 ml | 7 | 1 |
|  | 22%噻虫·高氯氟悬浮剂 | 45 ml | 10 | 1 |
|  | 茶核·苏云菌 | 100 ml～150 ml | 3 | 1 |
|  | 0.6%苦参碱水剂 | 60 ml～75 ml | 7 | 1 |
|  | 5.3%联苯·甲维盐微乳剂 | 30 ml | 7 | 1 |
| 茶毛虫 | 茶毛核·苏云菌 | 100 ml～150 ml | 3 | 1 |
|  | 5.3%联苯·甲维盐微乳剂 | 30 ml | 7 | 1 |
| 黑刺粉虱 | 2.5%溴氰菊酯乳油 | 20 ml | 5 | 1 |
|  | 25g/L联苯菊酯乳油 | 40 ml | 7 | 1 |
| 茶橙瘿螨 | 99%矿物油乳油 | 500 ml | 7 | 1 |
|  | 0.5%藜芦碱可溶液 | 100ml | 5 | 1 |
| 茶炭疽病 | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 5ml～100ml | 14 | 1 |
|  | 250g/L吡唑醚菌酯乳油 | 5ml | 21 | 1 |
| 注：表中的药剂为推荐使用药剂，该药剂国家禁用或停用时，推荐药剂同时废止。 |

（资料性附录）
标准化栽培技术模式图

标准化栽培技术模式图

| 月 份 | 10月下旬—翌年2月中旬 | 2月下旬—5月 | 6-8月 | 9月-10月上旬 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 茶树年生长周期 | 休眠期 | 春茶生长期 | 夏茶生长期 | 秋茶生长期 |
| 栽培操作要点 | 1.10月到12月下旬，2月中下旬到3月上旬，茶苗移栽、补缺，茶苗定植第一次定型修剪； 2.低海拔茶园深耕施基肥、石硫合剂封园； 3.清理整修茶园沟渠道路，做好茶园防冻抗寒措施； 4.1月下旬至2月初，茶树萌芽前，施春追肥。 | 1.合理安排春茶生产，严防倒春寒及补救； 2.春茶生产结束后因树制宜进行轻修剪、深修剪、重修剪或台刈，施夏追肥，新茶园第二次定型修剪； 3.4月采穗母本园修剪蓄梢； 4.5月大宗茶及蒸青茶等开采生产； 5、5月中下旬首次病虫害防治，新茶园除草。 | 1.6月扦插育苗； 2.夏茶采摘； 3.新茶园第三次定型修剪，立体茶园控稍剪； 4.中耕除草、灌溉抗旱，加强病虫害防治。 | 1.采摘秋茶； 2.9月茶苗秋插； 3.适时轻修剪； 4.高海拔茶园深施基肥、石硫合剂封园。 |

“余姚瀑布仙茗”常年茶园栽培管理技术模式图

| 第三年起生产茶园 |
| --- |
| 月份 | 采摘 | 中耕除草 | 病虫防治 | 抗旱防灼 | 年度修剪 | 改造修剪 | 肥料供应 | 抗寒防冻 |
| 10月/下旬 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月/上旬 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：改造修剪和10月下旬至2月的年度修剪指平面采摘茶园。 |

（资料性附录）
机械类型和技术参数表

翠韵系列工艺技术参数

C.1.1单芽和一芽一叶为原料的翠韵系列工艺技术参数见表C.1。

表C.1单芽和一芽一叶为原料的翠韵系列机制工艺主要技术参数

| 工艺 | 设备 | 温度（℃） | 投叶量 | 时间（min） | 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摊青 | 软匾或竹垫 | 常温 | 厚度≤30 （mm） | 240～720 | 叶质变软，叶色变深，叶表失去光泽，清香透露无青草味为宜 |
|  | 摊青设备组* | T:18～24 H: 58～62% | 厚度≤50 （mm） |  |  |
| 杀青 | 滚筒杀青机* （参照80型） | 250～280 | 100～120（kg /h.台） | 2.5～3 | 折梗不断，叶色绿亮，表面干燥，茶香显现，有较强触手感 |
| 回 潮 （摊凉） | 匾簟 | 常温 | 厚度< 20 （mm） | 30～60 | 叶质柔软 |
|  | 连续回潮机* |  | 厚度60 ～10（mm） | 120～150 |  |
| 理条 | 理条机* | 120～140 | 0.1 （kg/槽） | 5 | 七成干 |
| 回 潮 （摊凉） | 匾 簟 | 常温 | 厚度< 20 （mm） | 90～120 | 叶表回软 |
|  | 连续回潮机* |  | 厚度100～200 （mm） | 60～90 |  |
| 整形 | 精揉机* | 锅体内侧温度： 80～100 | 4～5 （kg/锅） | 30～45 | 含10%～18%水分 |
| 提香 | 滚筒杀青机* 烘干机* 烘 箱 | 140～200 100～120 75～100 | 1 （kg/min） 1.0～1.6 （kg/min ） 0.5～0.8 （kg/min） | 0.5～0.7 8～9 1-2次:每次8～10 | 手捏成粉、茶香显露 |

注：1、“*”为连续自动化生产线主要设备正常运转参数，另摊青设备组包括恒温恒湿空气处理器及配备送风管道；

2、T表示室内温度，H表示室内湿度（下同）。

C.1.2一芽一至二叶为原料的翠韵系列技术参数见表C.2。

表C.2一芽一至二叶为原料的翠韵系列机制工艺主要技术参数

| 工艺 | 设备 | 温度（℃） | 投叶量 | 时间（min） | 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摊青 | 软匾或竹垫 | 常温 | 厚度≤50 （mm） | 240～720 | 叶质变软，叶色变深，叶表失去光泽，清香透露 |
|  | 摊青设备组* | T:18～24, H: 58～62% | 厚度≤80 （mm） |  |  |
| 杀青 | 滚筒杀青机* （以80型参照） | 250～280 | 100～120 （kg /h.台） | 2.5～3 | 折梗不断，叶色绿亮，表面干爽，有茶香 |
| 回 潮 （摊凉） | 匾簟 | 常温 | 厚度<20 （mm） | 30～60 | 叶质柔软 |
|  | 连续回潮机* |  | 厚度8～15 （mm） | 120～150 |  |
| 揉捻 | 揉捻机* | 常温 | 筒体容量≥80% | 10～15 | 初步卷曲成条 |
| 初烘 | 自动烘干机* | 80～110 | 1.5～2.5（kg/min） | 6～8 | 含水量控制35% |
| 回 潮 （摊凉） | 匾簟 | 常温 | 厚度< 20 （mm） | 90～180 | 叶质回软 |
|  | 连续回潮机* |  | 厚度10～20 （mm） | 150～180 |  |
| 理条 | 理条机* | 100～110 | 0.1 （kg/槽） | 5 | 七成干 |
| 回 潮 （摊凉） | 匾簟 | 常温 | 厚度< 2 （cm） | 120～240 | 叶表回软 |
|  | 连续回潮机 |  | 厚度1.5 ～3.0 （cm） |  |  |
| 整形 | 精揉机 | 锅体内侧温度： 80～100 | 4 ～5 （kg/锅） | 30～45 | 含10%～15%水分 |
| 提香 | 滚筒杀青机* 烘干机* 烘 箱 | 140～200 80～100 75～90 | 1 （kg/min） 1.2 ～2.0 （kg/min ） 0.5～0.8 （kg/min） | 0.5～0.7 8～9 1-2次:每次6～8 | 手捏成粉、茶香显露 |

C.1.3龙珠茶类的翠韵系列技术参数见表C.3。

表C.3龙珠茶类的翠韵系列机制工艺主要技术参数

| 工艺 | 设备 | 温度（℃） | 投叶量 | 时间（min） | 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摊青 | 软匾或竹垫 | 常温 | 厚度≤10 （cm） | 240～720 | 叶质变软，叶色变深，叶表失去光泽，清香透露 |
|  | 摊青设备组 | T:18～24, H: 58～62% | 厚度≤20 （cm） |  |  |
| 杀青 | 滚筒杀青机 （以80型参照） | 250～280 | 100 ～120 （kg /h.台） | 2.5～3.0 | 折茎不断，叶紧卷弯曲，质硬易碎香高 |
| 回 潮 （摊凉） | 竹匾、竹簟 | 常温 | 2～4 （cm） | 90 ～120 | 叶质柔软手捻不碎 |
|  | 连续回潮机 |  | 厚度5～15 （cm） | 120 ～150 |  |
| 揉捻 | 揉捻机 | 常温 | 筒体容量≥80% | 20 ～30 | 茶条卷曲、完整无碎 |
| 小锅 | 双锅曲毫机 | 110～120 | 2.0 （kg） | 10 ～15 | 初步蟠曲、稍触手感 |
| 摊凉 | 竹匾簟 | 常温 | 2～4 （cm） | 60～120 | 叶质柔软手捻不碎 |
| 大锅 | 双锅曲毫机 | 100～110 | 2.5 （kg） | 10～15 | 蟠曲成形、八九成干 |
| 烘焙 | 烘焙机 自动烘干机 | 130～150 100～120 | 厚度<2 （cm） 1.0～1.6 （kg/min） | 5～8 8～10 | 手捻成粉、茶香毕显 |

金韵系列和雪韵系列工艺技术参数

金韵系列和雪韵系列工艺技术参数见表C.4。

表C.4金韵系列和雪韵系列机制工艺主要技术参数

| 工艺 | 设备 | 温度（℃） | 投叶量 | 时间（min） | 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摊青 | 软匾或竹垫 | 常温 | 厚度≤5 （cm） | 240～720 | 叶质变软，叶色变深，叶表失去光泽，清香透露 |
|  | 摊青设备组 | 18～21 |  |  |  |
| 杀青 | 滚筒杀青机 （以80型参照） | 250～280 | 80 ～100 （kg /h.台） | 1.5～2.0 | 折茎不断，芽叶紧抱，色绿面干香显 |
| 摊凉 | 匾簟 | 常温 | 厚度<2 （cm） | 15 | 叶色保持绿翠程度 |
| 定色 | 滚筒杀青机 （以80型参照） | 180～200 | 100 ～120 kg/h.台 | 1.2～1.5 | 芽叶紧卷弯曲，质硬易碎香高 |
| 摊凉 | 竹匾、竹簟 | 常温 | 2～4 （cm） | 90～120 | 叶质柔软手捻不碎 |
| 揉捻 | 揉捻机 | 常温 | 筒体80%满 | 20～30 | 茶条卷曲、完整无碎 |
| 初焙 | 滚筒杀青机 自动烘干机 | 150～160 100～120 | 20～40 （kg/h.台） 1.0～1.6 （kg/min） | 1.0～1.5 8～10 | 稍质硬、触手感 |
| 摊凉 | 匾簟 | 常温 | 厚度<3 （cm） | 30 | 叶质转软 |
| 做形 | 双锅曲毫机 | 80 | 2.5 （kg.台） | 10～15 | 蟠曲定形、八九成干 |
| 焙香 | 烘焙机 烘 箱 | 140～150 75～90 | 厚度<2 （cm） 0.5 ～0.8 （kg/min） | 5～8 1-2次:每次6～8 | 手捻成粉、茶香毕显 |

（资料性附录）
品质特征

等级分类

余姚瀑布仙茗等级分类如下：

a)黄之绿茶推出金韵系列产品，分2个级别：金韵24K和金韵18K；

b)白之绿茶推出雪韵系列产品，分3个级别：雪韵700、雪韵500和雪韵300（普级）；

c)绿之绿茶推出翠韵系列产品，分2个子系列7个级别：传统茶子系列包括早芽精品、单芽精品、特级、一级和二级；龙珠茶子系列包括龙珠特级、龙珠一级和龙珠二级（优质茶）。

要求指标

基本要求

名优绿茶应具有形美、色润、汤明、香高、味鲜、叶底明亮的特征

名优绿茶不得有烟、焦、酸、馊、霉、日晒、油、煤等异味；不得有红梗、红叶、焦爆、花杂、浑汤等现象；不得含非茶类杂物。

成品要求

经本标准规定的工艺加工而制成的余姚瀑布仙茗，其产品等级须符合下面表D.1的规定。

表D.1各类成品级别与原料间的质量指标

| 质量指标 品种类别 | 品系类型 | 产品等级 | 对应原料规格及嫩度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄之绿茶 | 金 韵 系 列 | 24K | 1芽1叶初展为主、玉黄似金 |
|  |  | 18K | 1芽1叶开展为主、玉黄 |
| 白之绿茶 | 雪 韵 系 列 | 雪韵700 | 1芽1叶开展为主、叶面呈玉白 |
|  |  | 雪韵500 | 1芽1叶为主，呈叶白、脉绿 |
|  |  | 雪韵300（普级） | 1芽2、3叶，叶绿现白 |
| 绿之绿茶 | 翠 韵 系 列 | 传统茶类 | 单芽精品 | 单芽为主 |
|  |  |  | 早芽精品 | 1芽1叶初展呈雀舌状为主 |
|  |  |  | 特级 | 1芽1叶开展为主 |
|  |  |  | 一级 | 1芽1叶开展、1芽2叶初展为主 |
|  |  |  | 二级 | 1芽2、3叶 |
|  |  | 龙珠 茶类 | 龙珠特级 | 1芽1、2叶 |
|  |  |  | 龙珠一级 | 1芽2叶为主 |
|  |  |  | 龙珠二级（优质茶） | 1芽3、4叶（注：优质茶经机采分筛处理） |

余姚瀑布仙茗的品质指标按质量等级应符合下面表D.2～表D.6的规定。同时，给出了D.6“余姚瀑布仙茗”标准实物样的制作方法，标准实物样每2年更换一次。

表D.2通用质量要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 形美、色润、汤明、香高、味鲜、叶底明亮，符合GB/T 14456.1规定 |
|  | 不应有烟、焦、酸、馊、霉、日晒、油、煤等异味；不应有红梗、红叶、焦爆、花杂、浑汤等现象；不应含非茶类杂物 |
| 水分含量/% | ≤ | 6.5 |
| 碎粉含量/% | ≤ | 5.5 |
| 总灰分/% | ≤ | 6.0 |
| 粗纤维含量/% | ≤ | 14.0 |
| 水浸出物含量/% | ≥ | 36.0 |
| 净含量 |  | 应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定 |

表D.3金韵系列质量等级和品质指标

| 项目 | 24k | 18K |
| --- | --- | --- |
| 外形 | 条索 | 紧卷如螺 | 卷曲如螺 |
|  | 整碎 | 匀整 | 匀整 |
|  | 净度 | 匀净 | 匀净 |
|  | 色泽 | 明绿镶金色或金色悦目 | 泛金显绿，亮泽悦目 |
| 内质 | 香气 | 香高郁持久 | 香高尚郁，持久 |
|  | 汤色 | 黄、柔亮 | 黄、明亮 |
|  | 滋味 | 醇鲜、回甘 | 醇鲜、尚回甘 |
|  | 叶底 | 玉黄、细嫩成朵明亮 | 玉黄、嫩匀成朵明亮 |

表D.4雪韵系列质量等级和品质指标

| 项目 | 雪韵700 | 雪韵500 | 雪韵300（普级） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形金色比例 | 大于70% | 30%～70% | 少于30% |
| 外形 | 条索 | 抱折卷曲如钩 | 抱折卷曲如钩 | 芽叶蟠曲如螺 |
|  | 整碎 | 匀整 | 匀整 | 匀整 |
|  | 净度 | 匀净 | 匀净 | 匀净 |
|  | 色泽 | 金色满披，亮绿悦目 | 绿翠镶玉黄 | 绿翠见玉黄色 |
| 内质 | 香气 | 香郁鲜、持久 | 香高鲜持久 | 香高鲜持久 |
|  | 汤色 | 翠绿柔亮 | 翠绿明亮 | 翠绿明亮 |
|  | 滋味 | 极鲜醇、回甘 | 鲜醇 | 醇鲜 |
|  | 叶底 | 玉白、偶现嫩脉，嫩匀明亮 | 叶面显白、绿脉，嫩匀明亮 | 或绿或白，成朵明亮 |

表D.5翠韵系列质量等级和品质指标

| 项目 | 早芽精品 | 单芽精品 | 特级 | 一级 | 二级 | 龙珠特级 | 龙珠一级 | 龙珠二级（优质茶） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形 | 形态 | 紧挺似笋浑圆 | 紧直挺秀似针 | 紧直挺秀 | 紧直略扁 | 直略扁 | 蟠曲略紧结 | 蟠曲、紧结 | 蟠曲、尚紧结 |
|  | 整碎 | 匀整 | 匀整 | 匀整 | 匀齐 | 尚匀齐 | 绿润匀整 | 绿润、有砂绿 | 砂绿油润 |
|  | 净度 | 匀净 | 匀净 | 匀净 | 匀净 | 尚匀净 | 匀净 | 匀整 | 尚匀整 |
|  | 色泽 | 嫩绿 | 有毫 | 绿润 | 绿润 | 绿尚润 | 绿润 | 尚净、稍有细嫩梗 | 稍有细嫩梗 |
| 内质 | 香气 | 嫩香持久 | 嫩香持久 | 高香持久 | 高纯 | 纯正 | 高香 | 高香 | 高纯 |
|  | 汤色 | 嫩绿明亮 | 嫩绿明亮 | 绿翠明亮 | 绿明亮 | 绿明亮 | 绿翠明亮 | 绿亮 | 绿亮 |
|  | 滋味 | 鲜醇回甘 | 鲜醇爽口 | 鲜醇爽口 | 香醇爽口 | 尚醇爽口 | 鲜醇有回甘 | 鲜醇爽口 | 尚醇爽口 |
|  | 叶底 | 全芽嫩绿 | 多芽嫩绿 | 芽叶完整 | 嫩匀明亮 | 嫩匀明亮 | 匀整明亮 | 匀整明亮 | 尚匀整明亮 |

理化指标应符合表D.6规定。

表D.6理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 水分/％ | ≤ | 6.5 |
| 碎末和粉末/％ | ≤ | 5.0 |
| 总灰分/％ | ≤ | 6.5 |
| 水浸出物/％ | ≥ | 36.0 |

卫生指标应符合GB 2762、GB 2763、GB 26130的规定。

净含量按国家质量监督检验检疫总局令[2005]年第75号《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

试验方法

取样和磨碎试样的制备

取样按GB/T 8302的规定执行，磨碎试样的制备按GB/T 8303的规定执行。

感官要求

按GB/T 23776规定的方法测定。

理化指标

水分

按GB/T 8304规定的方法测定。

总灰分

按GB/T 8306规定的方法测定。

水浸出物

按GB/T 8305规定的方法测定。

碎末茶

按GB/T 8311规定的方法测定。

铅

按GB 5009.12规定的方法测定。

其他污染物限量

按GB 2762规定的方法测定。

农药最大残留限量

按GB 2763规定的方法测定。

净含量

按JJF 1070 规定的方法测定。

检验规则

出厂检验

产品出厂需经工厂检验部门逐批检验合格后，附产品合格证方能出厂。

出厂检验项目包括净含量、感官、水分、碎末茶、标签。

型式检验

正常生产时每半年进行一次型式检验；有下列情况时也应进行型式检验。

- 新产品试制鉴定；

- 正式生产时，如原料、工艺有较大改变可能影响到产品的质量；

- 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

- 季节性生产或较长时间停产的，应在恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出要求时。

型式检验项目包括要求中的全部项目。

组批

在原料及生产条件基本相同下，同一天或同一班组生产的产品为一批，按批号抽样。

抽样方法和抽样数量

每批产品随机抽样，样品数量为1000g。样品分成2份，1份检验，1份备用。

判定规则

产品经检验，检验结果符合本标准要求的，则判定该批产品为合格。如有一项或一项以上指标不符合本标准要求的，允许从同批产品中加倍抽样复检，复检结果还有不合格项，则判定该批产品为不合格。

对不合格项目进行复检的，以复检结果为准。

标志、标签、包装、运输和贮存

标志、标签

产品标签应符合GB 7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》和国家质检总局令第102号和第123号《食品标识管理规定》的规定，产品营养标签应符合GB 28050《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》的规定。包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

包装

包装材料和包装容器应干燥、清洁、无毒、无害、无异味，不影响茶叶品质，还应符合GH/T 1070的规定。

运输

运输工具应清洁卫生、干燥无异味，运输中防止日晒、雨淋。不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。

贮存

应符合GH/T 1071的规定。

保质期

在符合本标准规定条件下，自生产之日起，保质期为18个月。

实物标准样

要求

瀑布仙茗各系列产品分级制备实物样。

实物标准样按各系列分级感官品质特征要求制作。

标准实物样每2年更换一次。

原料选留

标准样由制样单位落实制样点，在春茶期间选留感官品质符合各级标准要求的代表性春茶原料。

制样单位根据需要确定各等级样的数量计划。

制样

实物样由制样单位组织有关技术人员在春茶季节根据标准制作。

为使各项品质特征达到标准要求，应对原料茶作适当的筛分、拣剔和拼和。

试拼标准小样，经审评平衡后换配大样，大小样的品质应相符。

使用

评茶时根据需要选用，使用后及时装罐内放回原处。

第二年茶样对照时，原则上只对外形、内质作为评审参考。

干看抓样，动作要轻，以免茶条断碎。簸样时不要把轻飘茶或下身茶飘出茶样盘，以免水标准走样。要尽量保持标准样茶的原有面貌，以延长使用时间。

注意避免样茶倒错互混。标准样走样后，应及时调换。

贮存

标准样分装，要力求均匀一致，随装随加盖，封贴标准样标签。

使用单位对标准样茶应有专人负责保管，置于低温干燥的环境中，防止受潮变质。

_________________________________

# Text boxes

5月/下旬－10月/中旬

春茶开采、春后二次定剪、   除草

深耕、基肥

抗冻防春霜、除草

遮荫抗灼、供水抗旱、

及时除草

三次定剪、抗旱防灼、病虫草防治

预防春旱

加强供水

新苗种植

加强供水

3月/下旬－5月/下旬

10月/中旬－3月/下旬

次

年

当

年

种植时间、密度、方法、植株定剪等

初垦、复垦、施底肥、开种植沟

茶苗定植

园区开垦

道路、沟渠、防护林、茶行布局等设计

园区设计

产地生态、安全等自然与经济要素

产地环境评价

新

茶

园

建

设