ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB3302

宁波市地方标准规范

DB XX/ XXXXX—XXXX

海水集约化对虾大棚养殖尾水生态处理技术规范

Guidelines of ecological treatment for the intensive shrimp aquaculture wastewater

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁波市质量技术监督局   发布

前  言

本标准规范按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准规范由宁波市海洋与渔业局提出。

本标准规范由宁波市水产标准化技术委员会归口。

本标准规范起草单位：宁波大学、鄞州区渔业技术管理服务站、宁波市海洋与渔业研究院、宁波椿霖水产养殖场、蓝尚海洋科技有限公司

本标准规范主要起草人：郑忠明、薛聪顺、金中文、李来国、孙思志、伊祥华、蔡惠凤、吴仲宁、朱津永。

海水集约化对虾大棚养殖尾水生态处理技术规范

范围

本标准规范规定了海水集约化对虾大棚养殖尾水生态处理的选址与设施、工艺流程、放养前准备及日常管理、尾水指标检测等技术要求。

本标准规范适用于海水集约化对虾大棚养殖的尾水处理；其它相似的海水集约化养殖尾水处理也可参照本标准。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17378.3 海洋监测规范 第3部分:样品采集、贮存与运输

GB 17378.4 海洋监测规范 第4部分:海水分析

GB 12763.4 海洋调查规范

GB 11898  水质 游离氯和总氯的测定

SC/T 9103  海水池塘养殖水排放要求

DB 33/T 721 水产养殖消毒剂使用技术规范

DB 33/T 849  池塘底充式增氧技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准规范。

养殖尾水

指对虾养殖过程中，为改善养殖水质而向养殖池外排出的含有氮、磷及有机质等较高浓度的水。

工具生物

指“处理系统”中所放养或种植的用于利用水体营养物质的生物。

生物膜处理区

指悬挂人工基质而形成有效微生物膜的区域。

选址与设施

选址

尾水处理系统应选择靠近对虾大棚养殖池，无工农业染污的土质池塘，处理系统总面积根据大棚养殖排水量的大小而定，为对虾大棚养殖面积的20%~100%或以上。

设施

收集池

形状不限，容积大于每天需处理尾水量的20%或以上。收集池通过管道连接大棚对虾养殖池，收集池池底标高低于收集管下底面30cm以上，收集池上顶面标高与大棚养殖池换水时水平面有1m左右的落差。

沉淀池

深度1.0m~1.5m左右,面积约占总尾水处理系统面积的1/5，可设置为长方形，土池底，水泥护坡结构。根据实际情况，沉淀池和收集池也可以合并。

生物膜处理区

容积至少要能满足养殖尾水能在此停留6h以上，面积约为总处理系统的1/5,深度1.5m左右，可用土池结构。

滤食性动物养殖区

深度为1.0m~1.5m的土池, 面积约为总处理系统的2/5，放养缢蛏、文蛤、泥蚶、菲律宾蛤仔等贝类及鲻鱼、梭鱼、罗非鱼等滤食或杂食性鱼类。

大型藻类养殖区（或人工湿地区）

深度1.0m以上的土池，面积约为总处理系统的1/5或以上；工具生物可选用龙须菜、浒苔等大型藻类；人工湿地区水深0.2m~0.5m，工具生物可选用芦苇、互花米草等。

附属设施

收集池配备提水泵一台，功率大小根据尾水量而定，以确保收集池尾水能及时提至沉淀池为准。生物膜处理区和滤食性动物养殖区配备底增氧设备，功率和气头密度根据DB 33/T 849要求。

工艺流程

尾水流入收集池，经提水泵提至沉淀区，依次经过生物膜处理区、滤食性动物养殖区和大型藻类养殖区（或人工湿地区），最后达标排放(图１）。沉淀区可适量添加絮凝剂加速沉淀，絮凝剂浓度视悬浮物浓度而定，一般控制在5mg/L左右。

图１　对虾大棚养殖尾水生态处理系统工艺流程图

养前准备及日常管理

清淤与消毒

每茬养殖结束后，尾水处理系统各区应进行曝晒、清淤。下茬生产前按DB 33/T 721要求对池塘各区进行消毒。

工具生物苗种放养

尾水处理前20d悬挂人工基质并培养生物膜；放养贝类、鱼类，养殖龙须菜等，种植互花米草等。放养种类及规格见表1。

表1 工具生物放养种类及规格

| 种类 | 规格 | 放养密度 |
| --- | --- | --- |
| 缢蛏 | 大规格苗种，壳长约5cm | 150粒/m2 |
| 鲻鱼、梭鱼、罗非鱼 | 大规格苗种（100g/尾以上） | 200尾/亩 |
| 龙须菜 | 挂绳养殖 | 5kg/m2 |
| 互花米草等挺水植物 | 株高30cm以上 | 密度：250株/m2 |

日常管理

增氧

生物膜区和滤食性动物养殖区在尾水处理开始前每天定时增氧约10h，尾水处理开始后全天增氧。

水滞留时间控制

根据大棚对虾尾水排放量的的大小，通过闸门来控制尾水在处理系统内的滞留时间：总滞留时间需达72h以上，其中沉淀区和生物膜处理区平均滞留时间各6h以上。

日常巡查

每天巡查处理系统的水色、水质及养殖生物的生长情况。发现问题及时采取相应措施。

尾水指标检测

取样点选择

在沉淀池入口及每个处理区的出水口不定期采集水样，水样的采集、贮存、运输和处理按GB 17378.3的规定执行。

检测指标及排放标准

检测指标

参照SC/T 9103要求，包括化学需氧量（CODMn）、氨氮、活性磷酸盐等（见表2）。

表2 水质分析项目及测定方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 检出限mg/L | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮游物质 | 重量法 | 2 | GB 17378.4 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 | - | GB 17378.4 |
| 3 | 化学需氧量（CODMn） | 碱性高锰酸钾法 | 0.5 | GB 17378.4 |
| 4 | 生化需氧量（BOD5） | 五日培养法 | 2 | GB 17378.4 |
| 5 | 铜 | （1）原子吸收分光光度法 | 0.001 | GB 17378.4 |
|  |  | （2）阳极溶出伏安法 | 0.0006 |  |
| 6 | 锌 | （1）火焰原子吸收分光光度法 | 0.0031 | GB 17378.4 |
|  |  | （2）阳极溶出伏安法 | 0.0012 |  |
| 7 | 氨氮（以N计） | （1）靛酚蓝分光光度法 | 0.0008 | GB 17378.4 |
|  |  | （2）次溴酸钠氧化法 | 0.0004 |  |
|  | 亚硝酸盐氮（以N计） | 萘乙胺分光光度法 | 0.0003 | GB 12763.4 |
|  | 硝酸盐氮（以N计） | （1）锌-镉还原法 | 0.0007 | GB 17378.4 |
|  |  | （2）镉柱还原法 | 0.0006 |  |
| 8 | 活性磷酸盐（以P计） | （1）磷钼蓝分光光度法 | 0.0006 | GB 17378.4 |
|  |  | （1）磷钼蓝萃取分光光度法 | 0.0002 |  |
| 9 | 硫化物（以S计） | （1）亚甲基蓝分光光度法 | 0.0002 | GB 17378.4 |
|  |  | （2）离子选择电极法 | 0.0033 |  |
| 10 | 总余氯 | （1）N,N-二 乙基-1,4苯二胺分光光度法 | 0.03 | GB 11898 |

排放标准

参照SC/T 9103执行。

标准化模式图

海水集约化对虾大棚养殖尾水生态处理技术标准化模式图见附录Ａ.

（规范性附录）
海水集约化对虾大鹏养殖尾水生态处理标准化模式图

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 选址与设施 | 工艺流程 日常管理 | 放养前准备 |
| 主要技术要点 | 1选址：尾水处理系统应选择靠近对虾大棚养殖池，无工农业染污的土质池塘，处理系统总面积根据大棚养殖排水量的大小而定，为对虾大棚养殖面积的20%~100%或以上。 2设施 2.1 收集池 2.2 沉淀池 2.3生物膜处理区 2.4滤食性动物养殖区 2.5大型藻类养殖区 2.6 附属设施：提水泵。 生物膜处理区和滤食性动物养殖区配备底增氧设备， | 尾水流入收集池，经提水泵提至沉淀区，依次经过生物膜处理区、滤食性动物养殖区和大型藻类养殖区（或人工湿地区），最后达标排放(图１）。沉淀区可适量添加絮凝剂加速沉淀，絮凝剂浓度视悬浮物浓度而定，一般控制在5mg/L左右。 1 收集池 ；形状不限，容积大于每天需处理尾水量的20%或以上。收集池通过管道连接大棚对虾养殖池，收集池池底标高低于收集管下底面30cm以上，收集池上顶面标高与大棚养殖池换水时水平面有1m左右的落差。 2 沉淀池：深度1.0m~1.5m左右、面积约占总尾水处理系统面积的1/5，可设置为长方形，土池底，水泥护坡结构。根据实际情况，沉淀池和收集池也可以合并。 3生物膜处理区：积至少要能满足养殖尾水能在此停留6h以上，面积约为1/5，深度1.5m左右，可用土池结构。 4滤食性动物养殖区：深度为1.0m~1.5m的土池, 面积约为总处理系统的2/5，放养缢蛏、文蛤、泥蚶、菲律宾蛤仔等贝类及鲻鱼、梭鱼、罗非鱼等滤食或杂食性鱼类。 5大型藻类养殖区（或人工湿地区） 深度1.0m以上的土池，面积约为总处理系统的1/5或以上；工具生物可选用龙须菜、浒苔等大型藻类；人工湿地区水深0.2m~0.5m，工具生物可选用芦苇、互花米草等。 | 1增氧：生物膜区和滤食性动物养殖区在尾水处理开始前每天定时增氧约10h，尾水处理开始后全天增氧。 2 水滞留时间控制 根据大棚对虾尾水排放量的的大小，通过闸门来控制尾水在处理系统内的滞留时间：总滞留时间需达72h以上，其中沉淀区和生物膜处理区平均滞留时间各6h以上。 3 日常巡查 每天巡查处理系统的水色、水质及养殖生物的生长情况。发现问题及时采取相应措施。 | 1 清淤与消毒 每茬养殖结束后，尾水处理系统各区应进行曝晒、清淤。下茬生产前按DB 33/T 721要求对池塘各区进行消毒。 2 工具生物苗种放养 尾水处理前20d悬挂人工基质并培养生物膜；放养贝类、鱼类，养殖龙须菜等，种植互花米草等。 |

_________________________________

# Text boxes

尾水处理系统系统

沉淀区

生物膜区

贝类养殖

水质测定

清淤与消毒