ICS

B 51

DB3302

宁波市地方标准规范

DB 3302/T XXXXX—XXXX

海带栽培技术规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁波市质量技术监督局   发布

前  言

本标准规范按GB/T 1.1-2009规则起草。

本标准规范由宁波市海洋与渔业局提出。

本标准规范由宁波市水产标准化技术委员会归口。

本标准规范主要起草单位：宁波大学、象山县水产技术推广站。

本标准规范主要起草人：骆其君、杨锐、刘长军、严小军。

海带栽培技术规范

范围

本标准规范规定了海带栽培的夏苗苗种质量及运输，幼苗培育，分苗，养成及采收。

本标准规范适用于宁波市海域海带栽培。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18407.4    农产品安全质量  无公害水产品产地环境要求

GB/T 15807   海带养殖夏苗苗种

NY 5052  无公害食品  海水养殖用水水质

NY 5056  无公害食品  海藻

NY/T 5057  无公害食品  海带养殖技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准规范。

夏苗苗种

按照GB/T 15807 的要求培育的海带苗种。

苗帘

海带游孢子、受精卵附着、幼苗生长的载体，由维尼纶绳等材料编织而成。

幼苗

海带夏苗苗种出库后，拆分苗帘为单根苗绳，并下海培育至分苗规格的苗种。

幼苗培育

将海带夏苗苗种在海区培育至分苗规格的全过程。

养成

海带幼苗分苗到养殖绳上，养殖至采收的过程。

母子筏

由竹制的子筏和母筏二部分组成海带幼苗培育的装置。苗绳系在子筏上，子筏通过系绳悬挂在漂浮在水面的母筏中，可随时调节系绳的长短来调整培育苗绳的水层。

夏苗苗种质量及运输

夏苗苗种质量

夏苗苗种质量应符合GB/T 15807的要求。幼苗藻体健壮、无病害、叶片舒展、色泽光亮、有韧性；苗帘无空白段、无掉苗、杂藻少；苗绳上长度大于0.5 cm的苗种数量为多于10 株/cm，其中2.0 cm 以上幼苗数量应多于6株/cm。

运输

将苗帘从育苗池取出，去除多余水份，置于保温箱内密封运输，温度在15℃以下，运输时间一般在12 h内。

幼苗培育

环境条件

环境条件应符合下列要求：

水质：符合NY 5052的规定；

水温：低于20℃，宁波海区一般为11月下旬；

盐度：19～40，最适为25～32；

pH：7.8～8.5；

海区选择

应选择风浪小、潮流通畅、水质肥沃、通常透明度大于0.5 m，浮泥和杂藻少的近岸海区，养殖环境应符合GB/T 18407.4和NY/T 5057的要求。

培育方法

苗帘一般挂在表层。或设置母子筏培育，当透明度低于0.5m、光照条件差时，将苗帘吊养在表层；当透明度大于0.5m、光照充分时，将苗帘放置在0.5m左右的水层。

培育管理

及时清洗苗帘，去除苗绳上的污泥及其它附着物。

分苗

分苗标准

幼苗长度为 15 cm～25 cm时即可分苗，宁波海区一般在12月中旬开始分苗。

分苗方法

分苗前先将养殖绳在海水中浸泡，使之保持湿润。分苗时，将苗绳上的幼苗剔下，单株夹到养殖绳上。根据海区环境条件，每3.5m～4m的养殖绳夹苗90株～130株。

养成

环境条件

水质条件

养殖区应设在无城市污水，工业污水和河流淡水排放的海域。水质环境应符合GB/T 18407.4和NY5052的要求。

海水流速

海水的流速在0.2m/s～1.5m/s之间，以0.4m/s～0.7m/s为宜。

透明度

一般不低于0.5m。

水深

水深 8m～30m，其中20m ～30m 海区是高产海区。

养殖设施

筏架结构

7.2.1.1  浮绠

根据海流风浪情况,选用直径1.5c m ～2.0cm 聚乙烯、聚丙烯等化学纤维绳缆。

7.2.1.2 桩缆

材料规格与浮绠相同，长度随水深而异，一般是水深的2倍，在风浪、海流较大的海区长度为水深的2.5倍～3.0倍。

7.2.1.3 桩

一般采用直径为20cm～30cm，长度为1m～1.5 m的毛竹。

7.2.1.4 浮球

用塑料制成直径28cm～30cm，重量1600g 左右，浮力12.5 kg。

7.2.1.5 单筏

单筏的长度 60m～80m ，每筏一般挂100条～120条养殖绳。

7.2.1.6 养殖绳

养殖绳为棕丝或维尼纶与聚乙烯混纺绳，均为三股合成，直径为1.2 cm～1.6cm，松紧适宜，一般单绳长3.5m～4m。

筏架设置

统一规划，设筏一般与风向流向平行，筏身布设的松紧程度应当在高潮时筏身保持较松弛的状态，使筏身能够随风浪有一定的幅度浮动。筏间距5m～8m，每小区设筏20个～40个，区间距30m ～50m ,区与区之间成“田”字型排列。

养成方法

采用平养法。相邻两行浮绠之间系养殖绳，使养殖绳平挂于海水中。初挂水层为80cm～120cm,根据透明度的变化，适时提升水层；当水温升至12℃以上时，提升水层至30cm～40cm直至表层，使海带受光均匀，利于生长。

日常管理

养殖设施管理

在筏架周围设置安全警示标志。及时检查筏架是否损坏或松动；风暴潮或台风来临前，加固筏架、沉降养殖筏架。

养殖生产管理

加强养殖海区监测，记录水温、盐度等环境因子及海带生长数据。

病害防治

根据NY/T 5057的要求，防治绿烂、白烂等病害。

采收

宁波海区4月中下旬水温达到17 ℃以上，鲜干比一般达到6.5:1，开始采收，到6月中旬结束。将海带连同养殖绳一起收获上岸，晒干，并将海带剥离养殖绳。海带质量应符合NY 5056的要求。

标准化模式图

海带栽培技术规范标准化模式图见附录A。

（规范性附录）
海带栽培技术规范标准化模式图

_________________________________